Зддравствуй Николай,,

Ну во первых покупать ген широкополосный не надо.

Достаточно не кривых рук , И самодельного генератора скажем до 1 мгц.

Желательно иметь осцилл.

Скажи что у тебя есть и я скажу сможешь ли настроить.

Система работает сейчас уже на 120кгц.

Частоту буду снижать .

Хочу догнать до 20-30 кгц.

Ниже не получится - добротность будет низской.

От снижения частоты вырастут размеры .

Видео будет дня через три где-то.

_______________
  У тебя вообще с электроникой в смысле знаний как?

Если никак можно договориться я вышлю тогда готовый прибор.

Здравствуй Коля ,

Во первых не надо оплакивать свой осцилл , там просто развёртка сломалась и хаить раньше времени.

Отдавать его в ремонт надо не электрику , а телемастеру хорошему.

То что он страрый , это ничего мой тоже же лет 20 назад сделан , но работает .

Им могли мало пользоваться.

Для твоего генератора нужно слепить парочку инверторов для стабилизации мощности выхода на разных частотах.

Инверторы - самодельные усилители  ( простые и надёжные)  и тогда при питании 14 вольт бери от них хоть 100ватт на канал.

Их же можно использовать и в самой конструкции (без них никак)

Без осцилла ты пока всё равно нихрена не сделаешь .

Любая конструкция -  20 проц времени сборка  - 80 проц настройка.

Кроме цифровых схем конечно.

Для инверторов купи  транзисторы типа мосфет  IRFS640 и IRF9640  по 4 штуки каждого типа. Четыре радиатора для них.

Буковка S означает что транзистор должен быть в пластмассом корпусе.

Так удобнее устанавливать пару на один радиатор.

диоды HER208  8штук.

____________________________________________

блок питания тебе нужен Стабилизированный со сглаженными пульсациями на напряжение 14 вольт. Его можно сделать из зарядного устройства для аккумуляторов.

Для этого осцилограф не нужен. Достаточно китайской цежки.

И пары транзисторов , конденсаторов.

__________________________
 До выходных я сниму видео .

Пока чини осцилл , или купи другой , только проверь перед покупкой.

С деталями не парься , главное чтоб был осцилл.

Сам трансген собирается из двух сердечников от строчных трансформаторов от телевизора , обмоточного провода и алюимниевой ленты из конденсатора.

Инвертор естественно собран , сфотать только завтра фотик будет .

Эта схема - моё ноу хау , я её спроэктировал и построил и использую для запитки  трансгена . Её преимущество в дотупных деталях и в том что диоды висящие на фетах блокируют слив энергии самоиндукции в источник через стабилитроны фетов. У меня два таких инвертора собраны навесным монтажём всё на куске платика для отделки откосов от евроокон.

Делать полноценную плату  не обязательно ,  когда будешь ставить в корпус возможно изменишь детали под свою мощность . Эта схема тянет до 120ватт раскачки . Напруга в контуре раскачивается до пары киловольт и схема держит её. Что тебе даст фотка куска пластика с проводами , радиаторами  я не знаю , но сфотаю . Ладно мне работать надо.

Вот те фотки , а твоё видео мне смотреть нечем конвертируй в нормальный фомат .

Ави или мпэг1 , у меня недавно слетала система проги ещё не установлены.

Рисунок не открывается.  Следующая связь через день.

Здорова , транс для питания лучше использовать обычный не электронный .

Тот что для галогенок не  работает с малой нагрузкой , а она у нас будет динамическая в процессе настройки .

Насчёт строчников да они подойдут но почикал ты их зря , я ж говорил что пока не пили ничего .. Тот вариант с потоком в форме свастики весьма сложен в настройке , даже просто склеить этот сердечник и то проблема..

Я нашёл для тебя вариант попроще , а ты уже сломал сердечник нахрен.

Ну теперь ищи ещё два штуки.

Тогда я предоствалю тебе вариант с которым ты мучатся не будешь в плане настройки , а просто соберёшь и пользуйся.

Меня тут кстати в командировку по работе отправляют падлы , надо сдавать объект и вернусь я только через недельку.

Видео я посмотрел ничего нового ты не сделал , я осуществил беспроводную передачу уже давно , а до меня ещё куча народу.

На законы их плюнь , Механизм однопроводной передачи могу расписать от и до , хоть киловатты кидай по таким линиям , без нагрева.

Это не СЕУ . это просто передача энергии.

__________________

Пока я буду в командировке , у тебя есть время собрать инвертор .

А у меня будет время составить максимально понятное и простое на пальцах описание настройки и принципа девайса.

Удачных опытов , я вижу ты только в начале пути.

Клей ленту , из неё ты можешь сделать качер гораздо лучше чем мотая первичку толстой проволокой . Лента даёт экстремальную напряженность электрического вихревого поля. Именно поэтому качеры работают эффективнее если индуктор у них это конус. Но ленту в конус свёртывать не надо а надо в рулон с пустой серединой для вставки вторички.

У меня есть пара вопросов, можеть глупых, но не обессудь.

1) Какой ватности должны быть сопротивления 560 Ом, 1 Ком, 1,5 Ком???

2) На фото инвертора у тебя 4 пары IRFS640 и IRF9640, т.е. 8 шт, на схеме их 2 пары, всего 4 штуки. Ну впринципе я купил 4 пары. В схеме ошибка, на фото что нить не понял или что нить ещё?

Ваттность допустимая 0,5 -0,25 ,

Погоди лепить пока ,

Есть система вообще без настройки .

Денька два фсё сфотаю и отправлю тебе .

Вот тебе реальная схема сеу с полным обоснованием работы .

Девайс отличается от того что ты ожидал но он проще всех.

Никаких резонансов , только трёхфазная ситема (особая)

Смотри вложение

в нём полное руководство к созданию СЕУ .

Трехфазный ток - это очень просто

Журнал "Радио", номер 11, 1999г.
Автор: М. Мухин, г. Клин Московской обл.

Автор этой статьи - десятиклассник клинской школы Михаил Мухин. Четыре года назад он увлекся радиоэлектроникой, стал посещать библиотеку, чтобы читать популярную радиотехническую литературу и журналы "Радио". Собирал по описаниям простые радиоприемники, звуковые сигнализаторы, автоматы. Записался в радиокружок местной станции юных техников, и вместе с другими кружковцами ремонтирует разнообразную радиоаппаратуру, дорабатывает ее, конструирует устройства на цифровых микросхемах.
    Одна из конструкций, собранных Михаилом за последнее время, - генератор, вырабатывающий трехфазное напряжение. О нем и пойдет рассказ.

Конструируя станок для сверления печатных плат, я столкнулся с проблемой использования малогабаритного электродвигателя. Удалось найти бесщеточный трехфазный электродвигатель ДИД-5ТА, но для него нужно было питающее напряжение 27 В частотой 400 Гц. И тогда мне пришлось разработать генератор-формирователь трехфазного напряжения, схема которого приведена на рис. 1.

Генератор-формирователь обеспечивает необходимую коммутацию тока в обмотках указанного двигателя, хотя его с успехом можно применить для управления другими трехфазными шаговыми и синхронными электродвигателями, например, ШД300/300, ДИД-0,5ТА.

На элементах DD1.1-DD1.3 собран генератор тактовых импульсов, следующих с частотой f т (рис. 2). Они поступают на генератор-формирователь трехфазной последовательности импульсов, выполненный на микросхемах DD2, DD3 и элементе DD1.4. Счетчик DD2 формирует последовательности импульсов А, В, С, которые поступают на элементы "исключающее ИЛИ" (DD3.2- DD3.4). В итоге на выходе этих элементов формируются импульсы Ф1, Ф2, Ф3, которые имеют точную и постоянную фазировку. Они управляют ключевыми каскадами, собранными на транзисторах VT1-VT6, а те, в свою очередь, - обмотками электродвигателя, включенными в коллекторные цепи транзисторов. Обмотки зашунтированы диодами VD1-VD3, защищающими транзисторы от высоковольтных "всплесков" напряжения, возникающих в моменты их закрывания.

Переменным резистором R2 можно плавно изменять частоту тактового генератора, а значит, скорость вращения вала электродвигателя

Вместо микросхем серии К155 подойдут аналогичные серии 133, но с соответствующим изменением чертежа печатной платы. Маломощные транзисторы VT1, VT3, VT5 - любые из серии КТ315, мощные (VT2, VT4, VT6) выбирают в зависимости от мощности имеющегося электродвигателя. Диоды - любые выпрямительные, выдерживающие обратное напряжение не менее 50 В. Переменный резистор R2 - любой малогабаритный, постоянные - МЛТ-0,25. Конденсаторы С1, С3 - КМ-5, КМ-6, С2, С4 - оксидные К50-16.

Большая часть деталей смонтирована на печатной плате (рис. 3) из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Плата изготовлена методом прорезания изоляционных дорожек (ненужные участки фольги удаляют). Конденсаторы С2, С3 припаивают непосредственно к печатным проводникам. Аналогично припаивают проводники питания и соединительные проводники, идущие к ключевым каскадам. Детали ключевых каскадов располагают на отдельной пластине текстолита и соединяют между собой навесным монтажом. Эти каскады можно расположить в непосредственной близости от станка, оборудованного трехфазным электродвигателем.

Устройство питают от двух источников: стабилизированного напряжением 5 В (потребляемый ток 65...70 мА) и нестабилизированного напряжением 27 В (ток потребления до 0,6 А), но со сглаживающим конденсатором емкостью не менее 1000 мкФ.

Единственная операция по налаживанию устройства - подбор резистора R1 и конденсатора С1 для получения нужных пределов изменения частоты вращения вала электродвигателя.

1) Узлы этой системы: Трансформатор 12 вольт электромагнитный 105 ватт, выпрямитель напряжения, инвертор, Генератор ГЗ-112, согласующий трансформатор (из ТДКСов, старый вариант или новый какой то будет?), выход с инвертора идёт на?? (где ты писал выход на нагрузку), 3 фазный генератор, феритовое кольцо с обмотками.

2)Мне нужно делать 3 фазный генератор? Какая схема, и куда его включать?

3)К этой схеме что ты прислал последний раз как подключается инвертор.

4)Вид согласующего транса изменилась или старую оставим?

5) Кольцо ферритовое кокой проницаемостью и кокого диаметра? Толщина провода?

У мя куча схем от тебя и как их согласовать я ещё не знаю.

Если соеденишь всё вместе буду благодарен.

Ну во первых , де ты там нашёл ферритовое кольцо?

Тор на рисунке - круговая диаграмма напряжений на концах обмоток в любой момент периода ,  обмотки нарисованы просто чтоб было понятно откуда постоянка  получается из переменного  напряжения .

Раскадровка это не схема , а пояснение работы девайса .

Принцип - сложение напряжений во времени .

Соединю всё короче воедино как ты просил , соберёшь тогда и спрашивай.

Отправлю завтра вечером .

Трёхфазный генератор собираешь по схеме из файла ""трёхфазный импульсник.

Если у тебя нет таких микросхем то можно собрать на трёх транзисторах.

На микросхемах он работает сразу без настройки , на транзисторах требуется настройка .  Главное здесь не схемотехника а просто запитать трёхфазным напряжением три трансформатора как на рисунке и соединить выходные обмотки как указано . Трансы мотай пока .

Сердечники подходят от строчников . Толщина провода намотки произвольная

0,25-0,8 мм2  , чем толще вторичка тем выit мощность на ней.

Вот те как просил для особо одарённых , правда пришлось немного изменить систему , зато всё как у меня собрано.

Вся схема и настройка одном файле .

Принцип - получить постоянку на выходе с обмотки ..

Тогда выход имеет очень низское внутреннее сопротивление , отсюда и мощность .

Будут вопросы пиши , сейчас уже работаю над системой попроще вышлю её тебе тоже .